# 纤维混凝土综述论文图表

##### 问：纤维混凝土的纤维混凝土的作用

答：制造纤维混凝土主要使用具有一定长径比（即纤维的长度与直径的比值）的短纤维。但有时也使用长纤维（如玻璃纤维无捻粗纱、聚丙烯纤化薄膜）或纤维制品（如玻璃纤维网格布、玻璃纤维毡）。其抗拉极限强度可提高30～50%。

纤维在纤维混凝土中的主要作用，在于限制在外力作用下水泥基料中裂缝的扩展。在受荷（拉、弯）初期，当配料合适并掺有适宜的高效减水剂时，水泥基料与纤维共同承受外力，而前者是外力的主要承受者；当基料发生开裂后，横跨裂缝的纤维成为外力的主要承受者。

若纤维的体积掺量大于某一临界值，整个复合材料可继续承受较高的荷载并产生较大的变形，直到纤维被拉断或纤维从基料中被拨出，以致复合材料破坏。 与普通混凝土相比，纤维混凝土具有较高的抗拉与抗弯极限强度，尤以韧性提高的幅度为大。

- 纤维混凝土设计和使用方法请参考现行《纤维混凝土结构技术规程》

##### 问：什么是纤维混凝土？

答：纤维混凝土：纤维和水泥基料（水泥石、砂浆或混凝土）组成的复合材料的统称。水泥石、砂浆与混凝土的主要缺点是：抗拉强度低、极限延伸率小、性脆，加入抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好的纤维，可以克服这些缺点。

所用纤维按其材料性质可分为：①金属纤维。如钢纤维(钢纤维混凝土)、不锈钢纤维(适用于耐热混凝土)。②无机纤维。主要有天然矿物纤维（温石棉、青石棉、铁石棉等）和人造矿物纤维（抗碱玻璃纤维及抗碱矿棉等碳纤维）。③有机纤维。主要有合成纤维（聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、尼龙、芳族聚酰亚胺等）和植物纤维（西沙尔麻、龙舌兰等），合成纤维混凝土不宜使用于高于60℃的热环境中。

- 纤维混凝土与普通混凝土相比，虽有许多优点，但毕竟代替不了钢筋混凝土。人们开始在配有钢筋的混凝土中掺加纤维，使其成为钢筋-纤维复合混凝土，这又为纤维混凝土的应用开发了一条新途径。

##### 问：纤维混凝土组成成份都有哪些原材料?

- 答：纤维混凝土与普通混凝土相比，虽有许多优点，但毕竟代替不了钢筋混凝土。人们开始在配有钢筋的混凝土中掺加纤维，使其成为钢筋-纤维复合混凝土，这又为纤维混凝土的应用开发了一条新途径。常用的是聚丙烯纤维和钢纤维，还有木质纤维。每种又分为不同直径和长度，钢纤维还有螺旋型，弯钩型等细分的种类，每种纤维的作用不一样。聚丙烯纤维仅在混凝土在塑形状态时候，增加混凝土的粘聚性、减少泌水，增加抗开裂性，在混凝土凝固以后，作用就很小了，不能提高凝固后的混凝土的抗折性。钢纤维的作用恰好相反，在混凝土没有凝固前起的作用很小，仅起骨料填充作用，当混凝土凝固后，可以提高混凝土的抗折抗压强度。

- 答：纤维混凝土，是纤维和水泥基料（水泥石、砂浆或混凝土）组成的复合材料的统称。水泥石、砂浆与混凝土的主要缺点是：抗拉强度低、极限延伸率小、性脆，加入抗拉强度高、极限延伸率大、抗碱性好的纤维，可以克服这些缺点。所用纤维按其材料性质可分为：金属纤维，如钢纤维（钢纤维混凝土）、不锈钢纤维（适用于耐热混凝土）；无机纤维，主要有天然矿物纤维（温石棉、青石棉、铁石棉等）和人造矿物纤维（抗碱玻璃纤维及抗碱矿棉等碳纤维）；有机纤维，主要有合成纤维（聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯醇、尼龙、芳族聚酰亚胺等）和植物纤维（西沙尔麻、龙舌兰等），合成纤维混凝土不宜使用于高于60℃的热环境中。

##### 问：钢纤维混凝土的优缺点

答：资料你先看看

- 配合比的设计我发给你吧！

答：钢纤维混凝土是在普通混凝土中掺入乱向分布的短钢纤维所形成的一种新型的多相复合材料。这些乱向分布的钢纤维能够有效地阻碍混凝土内部微裂缝的扩展及宏观裂缝的形成，它克服了混凝土抗拉强度低、极限延伸率小、性脆等缺点,显著地改善了混凝土的抗拉、抗弯、抗冲击及抗疲劳性能，具有优良的抗拉、抗弯、抗剪、阻裂、耐疲劳、高韧性、延展性等性能。

1..强度和重量比值增大

2.具有较高的抗拉、抗弯、抗剪和抗扭强度

3.具有卓越的抗冲击性能

4.收缩性能明显改善

- 5.抗疲劳性能显著提高

答：1..强度和重量比值增大

2.具有较高的抗拉、抗弯、抗剪和抗扭强度

3.具有卓越的抗冲击性能

4.收缩性能明显改善

- 5.抗疲劳性能显著提高

答：钢纤维混凝土优点：

1..强度和重量比值增大。

2.具有较高的抗拉、抗弯、抗剪和抗扭强度。

3.具有卓越的抗冲击性能。

4.收缩性能明显改善。

5.抗疲劳性能显著提高。

钢纤维混凝土缺点：

1)钢纤维混凝土其技术特点是能提高混凝土的韧性和抗拉强度，但是钢纤维搅拌时易结团，混凝土和易性差，泵送困难、难以施工且易锈蚀。

- 2)钢纤维混凝土的自重大、在制造方面使用大量的钢材，加大了对钢材的消耗，增加成本较多。

##### 问：钢纤维混凝土的发展历史。

答：关于钢纤维混凝土的理论研究始于1910 年，二战期间，纤维混凝土得到了快速的发展，为了战争的需要，日本把它用于抗爆结构。

1963 年，美国一学者从理论上阐明了钢纤维的增强作用和机理，为钢纤维混凝土的进一步发展奠定了理论基础，使它从小规模探索阶段迈入了到面积开发的阶段。由美国在1990、1991 年正式拉开了纤维增强混凝土研究与应用的序幕；1995 年韩国举行了纤维增强水泥混凝土专题会，1996 年在中国北京举行了第三届国际水泥混凝土报告会，昭示了纤维增强混凝土的研究与应用已经国际化。著名的化学公司如杜邦公司、3M 公司等都开发出了多种水泥增强用纤维品种，

- 如今钢纤维混凝土已经在高速公路、桥梁、地铁、隧道等土木工程中获得广泛应用。高强度、高韧性、高耐久性的纤维混凝土已经取得了长足发展，代替传统的钢筋混凝土或预应力混凝土已经成为国际趋势。

答：众说纷纭不成？

- 实际上大规模使用钢纤维的国家是2战后的日本！伪满时期关东军发现中国东北的居民使用黄土垒砌房屋可以百年不倒，并且用同等材质垒砌的防匪患的炮楼可以抵御枪弹的袭击。这种黄土里掺拌了切成一段段的稻草，起到了加强韧性的作用。战败后，他们模仿这种做法在混凝土中添加铁钉，继而发展成了目前的钢纤维！

本文来源: https://www.43lw.cn/article/8742714f0a846184bdda27d5.html