# 煤的发热量的测定论文综述

##### 问：测定煤炭发热量有何重要意义

答：煤的发热量是煤质分析的重要指标之一。检测煤炭的发热量需要用到煤炭化验仪器-高精度微机全自动量热仪

。首先，煤作为动力燃料，其发热量越高，经济价值就越大。煤在燃烧或气化过程中，还需用其发热量来计算热平衡、耗煤量和热效率。煤的发热量表征煤炭各种特征的综合指标，在煤质研究中也是一个十分重要的参数。煤的发热量也是反映煤化程度的指标，发热量还作为煤炭分类的指标。

- 希望以上的回答对你有所帮助。

答：针对这个问题我们在这里一一解答根据长期试验操作得出来的结论：

答：（1）根据煤炭发热量测定方法使用发热量测定仪测定发热量时对于煤炭化验室应作为发热量测定专用室，室内不得进行其它试验工作；

（2）室内应配备窗帘，避免阳光直射；

（3）每次测定温度变化不超过1℃为宜；冬夏室温差以不超过15~30℃为宜。因此，有条件者应配制空调设备；

（4）用量热仪测定发热量时，室内应避免强力通风及热源辐射，总之，为了减少环境条件对发热量测定结果的影响，发热量测定室应尽可能地保持室温的相对恒定。在室温尚未恒定的时候不得进行发热量测定。

这些都是根据试验操作经验的出来的结论希望能为你提供帮助如果你有任何形式上得问题我都可以为解答

- 如果有不解的话可以进入郑州三博查询。

##### 问：煤的发热量咋测

- 答：有专门用来量热卡的东西 达不到有的地方就不要这种煤的

- 答：我就是做煤炭化验的，你需要测量的话可以找我哦，不知你是哪里的？

##### 问：怎么计算煤的发热量？

- 答：首先假设是标准煤标准煤的热值=每千克标准煤的热值为7000千卡煤的发热量计算公式是：发热量（千卡）=煤的质量（千克）x7000例如：5千克标准煤发热量=5x7000=35000千卡

答：以下公式推出低位发热量

（1）计算烟煤空气干燥基低位发热量公式：

Qnet,ad = 35859.9-73.7Vad-395.7Aad-702.0Mad + 173.6CRC

（2）计算无烟煤空气干燥基低位发热量公式：

Qnet,ad = 34813.7-24.7Vad-382.2Aad-563.0Mad

（3）计算褐煤空气干燥基低位发热量公式：

Qnet,ad = 31732.9-70.5Vad-321.6Aad-388.4Mad

式中：Qnet,ad--空气干燥基低位发热量，J／g；

- Mad、Aad、Vad--分别为煤的空气干燥基水份、灰分、挥发分，％； CRC--烟煤的焦渣特征。

##### 问：煤矸石的发热量是如何测定的？

答：用氧弹量热法测定，但由于煤矸石含灰分较大，发热量较低，点火困难，所以在点燃过程中添加助燃物（最好使用标样苯甲酸）。测量后再从测量值中去除标样的热量就是煤矸石发热量了。

- 在测量过程中要注意测量的准确性和精确度，如果发热量极低，在去除标样热量后可能会出现负值，那就需要对量热仪的热容量等值进行更精确的标定，并进行重复试验方能得到正确结果。

- 答：和煤炭发热量测试方法一样，想见《GB/T213-2008煤的发热量测定方法》；一般可采用在坩埚底部放入经处理过的石棉绒或用镜头纸包裹，还可加入已知热量的苯甲酸、标准煤样等助燃。镜头纸、苯甲酸、标煤的热量在进行热值数据处理时扣除。

##### 问：煤炭发热量计算方法

- 答：9.43MJ/KG就是本批样品的 发热量，它的单位是MJ/kg,这是国标，也可以换算成大卡/kg,等于2255.12大卡/kg

- 答：MJ是百万焦耳，一卡=4.18焦耳，你自己换算一下就行了。KG是公斤知道吧，就是1000克

- 答：9.43MJ/KG=9430J/G,又因为1cal=4.18j/g，所以9430/4.18=2256，就是2256cal/g

本文来源: https://www.43lw.cn/article/f58762b2bc6c97c9c10c31ea.html